## Slide 1: 第2章 传感器网络的 协议架构及关键技术
2.1 OSI七层模型介绍
2.2 物理层协议
2.3 数据链路层协议
2.4 网络层协议
2.5 传输层协议
2.6 总结

## Slide 2: 第2章 传感器网络的 协议架构及关键技术
2.1 OSI七层模型介绍
2.2 物理层协议
2.3 数据链路层协议
2.4 网络层协议
2.5 传输层协议
2.6 总结

## Slide 3
第2章：传感器网络的协议架构及关键技术
传感器网络物理层协议
为数据终端设备提供透明传送数据的通路
传输数据
具备一定的管理能力：
  评估信道状态
  能量检测
  收发管理和物理层属性管理
传输信道分配
信源编码/信道编码
数据调制
2.2 物理层协议

## Slide 4
第2章：传感器网络的协议架构及关键技术
传感器网络物理层协议
为数据终端设备提供透明传送数据的通路
传输数据
具备一定的管理能力：
  评估信道状态
  能量检测
  收发管理和物理层属性管理
传输信道分配
信源编码/信道编码
数据调制
2.2 物理层协议

## Slide 5
第2章：传感器网络的协议架构及关键技术：物理层协议
典型的通信传输系统结构图
信源
编码
信源
信道
编码
载波
调制
信
道
符号
解调
信道
译码
信源
译码
信宿

## Slide 6
第2章：传感器网络的协议架构及关键技术：物理层协议
典型的通信传输系统结构图
信源
编码
信源
信道
编码
载波
调制
信
道
符号
解调
信道
译码
信源
译码
信宿

## Slide 7
第2章：传感器网络的协议架构及关键技术：物理层协议
一、传输媒介
有线传输
无线传输
声波
  在空气中传输速度慢，衰减严重，干扰大，常用作水下通信
电磁波
  无线电波
  红外线传输
  光波传输 （可见光通信）
—— 有线通信
—— 无线通信
电磁波传输特性受到 频率 影响
Notes: 声波在空气中的传输速度为 340m/s；电磁波的传输速度为 300000 km/s
电磁波在水中的衰减严重
电磁波以频率由低到高的角度可划分为：
无线电波、红外线、可见光、紫外线、X射线等

## Slide 8
第2章：传感器网络的协议架构及关键技术：物理层协议
频段选择
频率越低：
传播损耗越小
覆盖距离越广
绕射能力越强
资源越紧张
系统容量越低
频率越高：
资源越丰富
系统容量越大
传输损耗大
覆盖距离近
技术难度大成本高
名称 | 甚低频VLF | 低频LF | 中频MF | 高频HF | 甚高频VHF | 超高频UHF | 特高频SHF | 极高频EHF
频段 | 3-30 kHz | 30-300kHz | 0.3-3MHz | 3-30MHz | 30-300MHz | 0.3-3GHz | 3-30GHz | 30-300GHz
波段 | 超长波 | 长波 | 中波 | 短波 | 米波 | 分米波 | 厘米波 | 毫米波
波长 | 10-100km | 1-10km | 100m-1km | 10- 100m | 1-10m | 10cm-1m | 1-10cm | 1mm-1cm

## Slide 9
第2章：传感器网络的协议架构及关键技术：物理层协议
1. 频段选择
频段选择要综合覆盖范围和传输速率、尺寸、功耗需求等
频段属于不可再生资源，实际使用必须符合一定规范
严格规定使用的频段、特定应用环境下的发射功率等
ISM（industrial scientific medical）频段对所有无线电系统免费开放，无需任何许可
名称 | 甚低频VLF | 低频LF | 中频MF | 高频HF | 甚高频VHF | 超高频UHF | 特高频SHF | 极高频EHF
频段 | 3-30 kHz | 30-300kHz | 0.3-3MHz | 3-30MHz | 30-300MHz | 0.3-3GHz | 3-30GHz | 30-300GHz
波段 | 超长波 | 长波 | 中波 | 短波 | 米波 | 分米波 | 厘米波 | 毫米波
波长 | 10-100km | 1-10km | 100m-1km | 10- 100m | 1-10m | 10cm-1m | 1-10cm | 1mm-1cm

## Slide 10
第2章：传感器网络的协议架构及关键技术
2.1 OSI七层模型介绍
物理层
数据链路层
网络层
传输层
会话层
表示层
应用层
直接为应用程序提供网络服务
确保数据能够被接收方正确理解
建立一个可靠通信会话并进行管理
提供端到端数据传输服务
不同网络间实现数据包端到端传输
确保单跳可靠传输
实际比特流传输
处理比特流
处理数据帧
处理路由
负责端到端传输
管理会话
处理数据格式
应用程序接口

## Slide 11
第2章：传感器网络的协议架构及关键技术：物理层协议
2. ISM频段（部分）
频率范围 | 说明
13.553-13.567 MHz | 
26.957-27.283 MHz | 
40.66-40.70 MHz | 
433-464 MHz | 欧洲标准
902-928 MHz | 美国标准
2.4-2.5 GHz | 全球WLAN/WPAN使用
5.725-5.785 GHz | 全球WLAN/WPAN使用
24-24.25 GHz | 

## Slide 12
实际负责数据比特流传输的为________层？
物理层
数据链路层
网络层
传输层
A
B
C
D
提交
会话层
E
表示层
F
应用层
G
单选题
1分

## Slide 13
“所有的网络节点设备都具备七层的完整功能”这句话是_________的。
正确
错误
A
B
提交
单选题
1分

## Slide 14
第2章：传感器网络的协议架构及关键技术：物理层协议
2. ISM频段（部分）
频率范围 | 说明
13.553-13.567 MHz | 
26.957-27.283 MHz | 
40.66-40.70 MHz | 
433-464 MHz | 欧洲标准
902-928 MHz | 美国标准
2.4-2.5 GHz | 全球WLAN/WPAN使用
5.725-5.785 GHz | 全球WLAN/WPAN使用
24-24.25 GHz | 
无线传感器网络常用频段
公共频段对发送功率有限制
注意干扰

## Slide 15
第2章：传感器网络的协议架构及关键技术：物理层协议
典型的通信传输系统结构图
信源
编码
信源
信道
编码
载波
调制
信
道
符号
解调
信道
译码
信源
译码
信宿

## Slide 16
第2章：传感器网络的协议架构及关键技术：物理层协议
信源编码
存在大量冗余信息
两帧图像重合度非常高
第二帧图像的恢复可以借助第一帧图像的帮忙

## Slide 17
第2章：传感器网络的协议架构及关键技术：物理层协议
二、信源编码
目的:
减少或消除信源冗余度
压缩数据量，提高信道传输的有效性
并完成模/数（A/D）转换
分为有损编码和无损编码
常用的编码方法包括：
  霍夫曼编码(Huffman Encoding)
  香农-范诺编码
  算术编码

## Slide 18
第2章：传感器网络的协议架构及关键技术：物理层协议
二、信源编码
目的:
减少或消除信源冗余度
压缩数据量，提高信道传输的有效性
并完成模/数（A/D）转换
分为有损编码和无损编码
常用的编码方法包括：
  霍夫曼编码(Huffman Encoding)
  香农-范诺编码
  算术编码

## Slide 19
第2章：传感器网络的协议架构及关键技术：物理层协议
举例：所有英文消息都是由英文字母各种组合形成，信源符号库中包含26个英文字母
一种编码方法是
5个比特表示一个符号
是否存在一种信源编码方案压缩数据？
每个符号编码具有唯一性
二、信源编码

## Slide 20
第2章：传感器网络的协议架构及关键技术：物理层协议
信源编码
举例：所有英文消息都是由英文字母各种组合形成，信源符号库中包含26个英文字母，且每个英文字母出现的概率不同
一种编码方法是
5个比特表示一个符号
是否存在一种信源编码方案压缩数据？

## Slide 21
第2章：传感器网络的协议架构及关键技术：物理层协议
霍夫曼(Huffman)编码
步骤：
统计概率
排序
构造霍夫曼树
分配码字
生成编码

## Slide 22
第2章：传感器网络的协议架构及关键技术：物理层协议
霍夫曼(Huffman)编码
步骤：
统计概率
排序
构造霍夫曼树
分配码字
生成编码
在信源符号空间中统计各信源符号出现的次数，并求出其概率

## Slide 23
第2章：传感器网络的协议架构及关键技术：物理层协议
霍夫曼编码
信源符号出现的概率分别为
 | A | B | C | D | E | F | G
 | 0.1 | 0.18 | 0.47 | 0.05 | 0.06 | 0.1 | 0.04
 | A | B | C | D | E | F | G
 | 0.1 | 0.18 | 0.47 | 0.05 | 0.06 | 0.1 | 0.04
请问如何编码？
统计概率
排序
C : 0.47
B : 0.18
A : 0.1
F : 0.1
E : 0.06
D : 0.05
G : 0.04
根据各信源符号出现的概率，
从大到小排列
Notes: 这里可以用中文里出现的 的、我、你、他出现的频率与焱、沏等字出现的概率肯定是不一样的
英文字母里的 e 出现的概率为 12%到13%；a 出现的概率为 8.56%；而q出现的概率不到0.23%；z出现的概率不到0.1%。
可以用搜狗输入法的选词排序来考虑，频次高的字会自动排在更前面；而频次较低的字会排在后面；以方便用户使用。

## Slide 24
第2章：传感器网络的协议架构及关键技术：物理层协议
霍夫曼编码
统计概率
排序
构造霍夫曼树
将概率值最小的树叶节点，合并为一个代表其概率和的父节点
将生成的父节点视为一个新的树叶节点，重复上一个步骤
不断合并节点直到所有节点合并成一个概率为1的根节点，构造完成
B
0.18
A
0.1
F
0.1
E
0.06
D
0.05
G
0.04
0.09
1
0.15
0.2
0.33
C
0.47
0.53
Notes: 这里可以用中文里出现的 的、我、你、他出现的频率与焱、沏等字出现的概率肯定是不一样的
英文字母里的 e 出现的概率为 12%到13%；a 出现的概率为 8.56%；而q出现的概率不到0.23%；z出现的概率不到0.1%。
可以用搜狗输入法的选词排序来考虑，频次高的字会自动排在更前面；而频次较低的字会排在后面；以方便用户使用。

## Slide 25
第2章：传感器网络的协议架构及关键技术：物理层协议
霍夫曼编码
统计概率
排序
构造霍夫曼树
分配码字
B
0.18
A
0.1
F
0.1
E
0.06
D
0.05
G
0.04
0
1
0.09
1
0
1
0
1
0.15
0
1
0.2
0
1
0.33
C
0.47
0
1
0.53
从根节点开始为每一个节点的左右子节点分配码字
约定概率大的子节点为0，概率小的子节点为1
Notes: 这里可以用中文里出现的 的、我、你、他出现的频率与焱、沏等字出现的概率肯定是不一样的
英文字母里的 e 出现的概率为 12%到13%；a 出现的概率为 8.56%；而q出现的概率不到0.23%；z出现的概率不到0.1%。
可以用搜狗输入法的选词排序来考虑，频次高的字会自动排在更前面；而频次较低的字会排在后面；以方便用户使用。

## Slide 26
第2章：传感器网络的协议架构及关键技术：物理层协议
霍夫曼编码
统计概率
排序
构造霍夫曼树
分配码字
生成编码
B
0.18
A
0.1
F
0.1
E
0.06
D
0.05
G
0.04
0
1
0.09
1
0
1
0
1
0.15
0
1
0.2
0
1
0.33
C
0.47
0
1
0.53
从根节点向叶子节点移动，依次记录路径上分配的码字
将之记为对应符号的霍夫曼编码
Notes: 这里可以用中文里出现的 的、我、你、他出现的频率与焱、沏等字出现的概率肯定是不一样的
英文字母里的 e 出现的概率为 12%到13%；a 出现的概率为 8.56%；而q出现的概率不到0.23%；z出现的概率不到0.1%。
可以用搜狗输入法的选词排序来考虑，频次高的字会自动排在更前面；而频次较低的字会排在后面；以方便用户使用。

## Slide 27
第2章：传感器网络的协议架构及关键技术：物理层协议
霍夫曼编码
统计概率
排序
构造霍夫曼树
分配码字
生成编码
B
0.18
A
0.1
F
0.1
E
0.06
D
0.05
G
0.04
0
1
0.09
1
0
1
0
1
0.15
0
1
0.2
0
1
0.33
C
0.47
0
1
0.53
Notes: 这里可以用中文里出现的 的、我、你、他出现的频率与焱、沏等字出现的概率肯定是不一样的
英文字母里的 e 出现的概率为 12%到13%；a 出现的概率为 8.56%；而q出现的概率不到0.23%；z出现的概率不到0.1%。
可以用搜狗输入法的选词排序来考虑，频次高的字会自动排在更前面；而频次较低的字会排在后面；以方便用户使用。

## Slide 28
第2章：传感器网络的协议架构及关键技术：物理层协议
霍夫曼编码
统计概率
排序
构造霍夫曼树
分配码字
生成编码
B
0.18
A
0.1
F
0.1
E
0.06
D
0.05
G
0.04
0
1
0.09
1
0
1
0
1
0.15
0
1
0.2
0
1
0.33
C
0.47
0
1
0.53
Notes: 这里可以用中文里出现的 的、我、你、他出现的频率与焱、沏等字出现的概率肯定是不一样的
英文字母里的 e 出现的概率为 12%到13%；a 出现的概率为 8.56%；而q出现的概率不到0.23%；z出现的概率不到0.1%。
可以用搜狗输入法的选词排序来考虑，频次高的字会自动排在更前面；而频次较低的字会排在后面；以方便用户使用。

## Slide 29
第2章：传感器网络的协议架构及关键技术：物理层协议
霍夫曼编码
信源符号出现的概率分别为
 | A | B | C | D | E | F | G
 | 0.1 | 0.18 | 0.47 | 0.05 | 0.06 | 0.1 | 0.04
 | A | B | C | D | E | F | G
 | 0.1 | 0.18 | 0.47 | 0.05 | 0.06 | 0.1 | 0.04
请问如何编码？
平均码长
符号n出现的概率
符号n编码长度
Notes: 这里可以用中文里出现的 的、我、你、他出现的频率与焱、沏等字出现的概率肯定是不一样的
英文字母里的 e 出现的概率为 12%到13%；a 出现的概率为 8.56%；而q出现的概率不到0.23%；z出现的概率不到0.1%。
可以用搜狗输入法的选词排序来考虑，频次高的字会自动排在更前面；而频次较低的字会排在后面；以方便用户使用。

## Slide 30
信源符号出现的概率如下，请进行霍夫曼编码。
作答
 | A | B | C | D | E | F
 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.04 | 0.06
 | A | B | C | D | E | F
 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.04 | 0.06
主观题
10分

## Slide 31
第2章：传感器网络的协议架构及关键技术：物理层协议
霍夫曼(Huffman)编码总结
过程
统计概率
排序
构造霍夫曼树
分配码字
生成编码
31
B
0.18
A
0.1
F
0.1
E
0.06
D
0.05
G
0.04
0
1
0.09
1
0
1
0
1
0.15
0
1
0.2
0
1
0.33
C
0.47
0
1
0.53

## Slide 32
信源编码的目的不包括____________?
压缩数据量
剔除信源冗余信息
提高数据传输可靠性
提高数据传输有效性
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 33
信源符号集包括如下7个符号，根据霍夫曼编码的第二步，以下对各符号进行正确排序的是_______。
A、B、C、D、E、F、G
C、B、A、F、E、D、G
C、B、D、E、F、G、A
C、B、A、D、G、F、E
A
B
C
D
提交
 | A | B | C | D | E | F | G
 | 0.1 | 0.18 | 0.47 | 0.05 | 0.06 | 0.1 | 0.04
 | A | B | C | D | E | F | G
 | 0.1 | 0.18 | 0.47 | 0.05 | 0.06 | 0.1 | 0.04
单选题
1分

## Slide 34
霍夫曼编码过程的第三步构造霍夫曼树中，选取________的两个叶子节点采用________的办法进行合并。
概率最大、求和
概率最大、求平均值
概率最小、求和
概率最小、求平均值
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 35
霍夫曼编码的第四步码字分配中，应从______节点开始到_____节点结束，分叉处约定概率值大为0，概率值小为1.
根，根
根，叶子
叶子，叶子
叶子，根
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 36
右图霍夫曼树中，码长最短的是符号______，最长码长为________位。
B，4
C，5
B，5
C，4
A
B
C
D
提交
36
B
0.18
A
0.1
F
0.1
E
0.06
D
0.05
G
0.04
0
1
0.09
1
0
1
0
1
0.15
0
1
0.2
0
1
0.33
C
0.47
0
1
0.53
单选题
1分

## Slide 37
第2章：传感器网络的协议架构及关键技术：物理层协议
典型的通信传输系统结构图
信源
编码
信源
信道
编码
载波
调制
信
道
符号
解调
信道
译码
信源
译码
信宿

## Slide 38
第2章：传感器网络的协议架构及关键技术：物理层协议
二、信源编码
通过增加信息冗余度，提高信号传输的可靠性并增强抗干扰能力
常用的编码方法包括：
  奇偶校验码
  循环冗余检验码(CRC)
  卷积码
  低密度奇偶校验码(LDPC)
  Turbo码
  Polar(极化)码
三、信道编码
目的是减少或消除信源冗余度
压缩数据量，提高信道传输的有效性

## Slide 39
第2章：传感器网络的协议架构及关键技术：物理层协议
二、信源编码
通过增加信息冗余度，提高信号传输的可靠性并增强抗干扰能力
常用的编码方法包括：
  奇偶校验码
  循环冗余检验码(CRC)
  卷积码
  低密度奇偶校验码(LDPC)
  Turbo码
  Polar(极化)码
三、信道编码
目的是减少或消除信源冗余度
压缩数据量，提高信道传输的有效性

## Slide 40
第2章：传感器网络的协议架构及关键技术：物理层协议
1. 奇偶校验码
在待发送的二进制序列的前面或后面加一位“奇”/“偶”校验位，满足整体1的个数为“奇”或者“偶”
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
“奇”校验码
1
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
“偶”校验码
0
编码思想简单
能够检测出奇数个错误位
仅能检错，不能纠错
工作机制
特点
应用场景
低功耗短数据包校验
和CRC策略联合，进行初步校验

## Slide 41
例：发送端要传输的码字为“011001101”，请构造出合适的奇偶校验码（奇校验码和偶校验码）。
作答
主观题
10分

## Slide 42
第2章：传感器网络的协议架构及关键技术：物理层协议
奇偶校验码
例：发送端要传输的码字为“011001101”，请构造出合适的奇偶校验码（奇校验码和偶校验码）
1. 奇校验码
0 1 1 0 0 1 1 0 1
5个“1”
0
2. 偶校验码（保证传输码字中“1”的数量为偶数）
0 1 1 0 0 1 1 0 1
1
（保证传输码字中“1”的数量为奇数）
6个“1”
解：

## Slide 43
第2章：传感器网络的协议架构及关键技术：物理层协议
典型的通信传输系统结构图
信源
编码
信源
信道
编码
载波
调制
信
道
符号
解调
信道
译码
信源
译码
信宿

## Slide 44
第2章：传感器网络的协议架构及关键技术：物理层协议
四、载波调制技术
定义
用调制信号（信源产生的基带信号）去控制载波(周期性震荡信号)的各种参数（幅度、频率或相位），使之按照调制信号的规律进行变化。
作用
  频谱搬移
  提高抗干扰能力
  信道复用
分类
  模拟调制
  调幅调制AM
  调频调制FM
  调相调制PM
  数字调制
  二进制振幅键控2ASK
  二进制频移键控2FSK
  二进制相移键控2PSK
  …

## Slide 45
第2章：传感器网络的协议架构及关键技术：物理层协议
四、载波调制技术
定义
用调制信号（信源产生的基带信号）去控制载波(周期性震荡信号)的各种参数（幅度、频率或相位），使之按照调制信号的规律进行变化。
作用
  频谱搬移
  提高抗干扰能力
  信道复用
分类
  模拟调制
  调幅调制AM
  调频调制FM
  调相调制PM
  数字调制
  二进制振幅键控2ASK
  二进制频移键控2FSK
  二进制相移键控2PSK
  …

## Slide 46
第2章：传感器网络的协议架构及关键技术：物理层协议
二进制振幅键控2ASK
利用振幅变化区分不同信息传输
1 0 0 1
调制
信号
载波
信号
已调信号

## Slide 47
第2章：传感器网络的协议架构及关键技术：物理层协议
二进制频移键控2FSK
1
0
0
1
利用频率变化区分不同信息传输

## Slide 48
第2章：传感器网络的协议架构及关键技术：物理层协议
二进制相移键控2PSK
1
0
0
1
利用相位变化区分不同信息传输

## Slide 49
若信源信息采用、的调制策略，则这种调制策略叫做__________。
2ASK
2FSK
2PSK
以上都不是
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 50
若采用2FSK方式对二进制信号进行调制，以下调制策略合适的是________。
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 51
第2章：传感器网络的协议架构及关键技术：物理层协议
典型的通信传输系统结构图
信源
编码
信源
信道
编码
载波
调制
信
道
符号
解调
信道
译码
信源
译码
信宿
去除冗余信息
提高传输效率
增加保护信息
提高传输可靠性
将信号搬移至合适频带
提高抗干扰性能

## Slide 52
第2章：传感器网络的协议架构及关键技术：物理层协议
课程小结
OSI七层模型分别包括：应用层、表示层、会话层、传输层、网络层、数据链路层、物理层
常见的国际标准组织：ISO、IEEE、3GPP、ITU
物理层：为不同用户间通信提供透明化的传输通道
物理层的关键技术：
  传输信道分配
  信源编码
  信道编码
  信号调制

## Slide 53
第2章：传感器网络的协议架构及关键技术：物理层协议
课程小结
OSI七层模型分别包括：应用层、表示层、会话层、传输层、网络层、数据链路层、物理层
常见的国际标准组织：ISO、IEEE、3GPP、ITU
物理层：为不同用户间通信提供透明化的传输通道
物理层的关键技术：
  传输信道分配
  信源编码
  信道编码
  信号调制
ISM频段(2.4G/5G频段)

## Slide 54
第2章：传感器网络的协议架构及关键技术：物理层协议
课程小结
OSI七层模型分别包括：应用层、表示层、会话层、传输层、网络层、数据链路层、物理层
常见的国际标准组织：ISO、IEEE、3GPP、ITU
物理层：为不同用户间通信提供透明化的传输通道
物理层的关键技术：
  传输信道分配
  信源编码
  信道编码
  信号调制
去除冗余信息 提高传输效率

## Slide 55
第2章：传感器网络的协议架构及关键技术：物理层协议
课程小结
OSI七层模型分别包括：应用层、表示层、会话层、传输层、网络层、数据链路层、物理层
常见的国际标准组织：ISO、IEEE、3GPP、ITU
物理层：为不同用户间通信提供透明化的传输通道
物理层的关键技术：
  传输信道分配
  信源编码
  信道编码
  信号调制
增加保护信息 提高传输可靠性

## Slide 56
第2章：传感器网络的协议架构及关键技术：物理层协议
课程小结
OSI七层模型分别包括：应用层、表示层、会话层、传输层、网络层、数据链路层、物理层
常见的国际标准组织：ISO、IEEE、3GPP、ITU
物理层：为不同用户间通信提供透明化的传输通道
物理层的关键技术：
  传输信道分配
  信源编码
  信道编码
  信号调制
适应信道特性 提高抗干扰性能

## Slide 57
信源端的信息操作顺序是_______？
信源编码、信道编码、调制
调制、信道编码、信源编码
调制、信源编码、信道编码
信源编码、调制、信道编码
A
B
C
D
提交
单选题
1分