## Slide 1: 第2章 传感器网络的 协议架构及关键技术
2.1 OSI七层模型介绍
2.2 物理层协议
2.3 数据链路层协议
2.4 网络层协议
2.5 传输层协议
2.6 总结
Notes: 之前介绍了无线传感器网络的引入，主要分为三个方面：
传感器：至于选取何种传感器，应当根据具体的场景和任务类型选取。关于传感器的选择和传感过程具体的应该在传感器应用等课程中讲授，不是本门课的重点，所以我们不会花太多时间。
我们现在讲的是传感器感知到数据后需要通过无线的方式将其传输出去，这需要网络的协助。但是网络究竟是如何工作的，如何完成数据可靠传输的，需要组网和对应的协议的协助。
我们本章主要来讲网络协议。

## Slide 2: 第2章 传感器网络的 协议架构及关键技术
2.1 OSI七层模型介绍
2.2 物理层协议
2.3 数据链路层协议
2.4 网络层协议
2.5 传输层协议
2.6 总结

## Slide 3: 2.1 OSI七层模型介绍
第2章：传感器网络的协议架构及关键技术
1. 什么是OSI七层模型？
开放系统互联参考模型(Open Systems Interconnection, OSI)
由国际标准化组织(International Organization for Standardization, ISO)于1984年提出的计算机网络通信协议框架
目的：指导计算机通信协议的设计和功能划分，使不同厂商的设备和系统可无缝进行通信
内容：物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层
关系：互相独立，每层具有其特定功能和协议
作用：独立分析每一层的功能和性能
2.1 OSI七层模型介绍

## Slide 4: 2.1 OSI七层模型介绍
第2章：传感器网络的协议架构及关键技术
2. 特点：
易于理解和设计
易于维护
保证厂商不同、类型不同的产品互联互通
各层功能相对独立且明确，可针对每个层次独立设计
协议具备独立性
某一层出现故障时，可进行故障隔离，不影响其它层次
每一层的协议的设计和演进相互独立
标准化
2.1 OSI七层模型介绍
Notes: 物理层：要有媒介（路），但是什么媒介都没有明确指出。
具体的网络会明确化
大象放冰箱里一共分几步 这个例子
网络通信要分七步
所谓标准化，指的是各个厂商不同、类型不同的产品互联互通。这样防止一个公司一个生产标准，不同公司间标准不同导致兼容性出现问题，一个公司生产的路由器不能使用另外一个公司的交换机，因为两者采用的通信协议不兼容。
维护人员需要学习维护多个不同厂商的设备，增加了设备维护难度；两个人说话采用不同的方言，导致的直接结果就是对话效率低下
易于理解和设计

## Slide 5
第2章：传感器网络的协议架构及关键技术
通信领域各标准化组织
ISO：国际化标准化组织，涵盖从制造业到信息技术、从食品安全到环境保护等众多领域。典型标准：OSI七层模型
IEEE：电气与电子工程师协会(institute of electrical and electronics engineers)。典型标准：WiFi标准、ZigBee、DSRC
ITU：国际电信联盟（international telecommunication union）. 联合国系统内的专门机构，专注于信息和通信技术领域事务。引导各代移动通信标准建立
3GPP：第三代合作伙伴计划(3rd generation partnership project)主要致力于推动移动通信技术的发展和应用。制定3G到6G的各种规范
2.1 OSI七层模型介绍
Notes: 3GPP的规范包括通信系统的空中接口规范、核心网络规范以及业务规范等，涵盖了从3G到6G额移动通信技术。

## Slide 6
第2章：传感器网络的协议架构及关键技术
3. OSI七层模型
2.1 OSI七层模型介绍
应用层
表示层
会话层
物理层
传输层
网络层
数据链路层
Notes: 这里再强调一下，OSI七层模型

## Slide 7
第2章：传感器网络的协议架构及关键技术
A. 应用层 (Application Layer)
2.1 OSI七层模型介绍
应用层
表示层
会话层
物理层
传输层
网络层
数据链路层
1. 直接为应用程序提供网络服务
2. 常见协议包括：HTTP(网页)、FTP(文件传输)、SMTP(邮件)、DNS(域名解析)
3. 不关心具体的传输过程
Notes: 应用层是OSI七层模型的最上层，离负责具体传输的物理层最远，负责直接和用户进行交互
直接为应用程序（浏览器、邮箱客户端）提供网络服务
比如信件投递或者快递运送中的面单填写，用户需要按照一定规则填写必要信息，形成邮件/快递系统能够识别的数据
误区1：应用层=应用程序界面？
ANS：应用层是协议（规则），软件是协议的实现（如Chrome是HTTP协议的具体实现）
误区2：所有的数据都会经过应用层？
ANS：PING命令使用的是IMCP协议，是一种网络层协议，就是看IP地址，是不经过应用层的。

## Slide 8
第2章：传感器网络的协议架构及关键技术
B. 表示层 (Presentation Layer)
2.1 OSI七层模型介绍
应用层
表示层
会话层
物理层
传输层
网络层
数据链路层
1. 确保应用层数据能够被接收方正确理解
2. 格式化
加密
压缩
将数据转化为标准格式，保证发送方和接收方能够互相理解
对传输的数据进行加密操作，提高传输安全性
对数据进行压缩，提高传输效率和速度
Notes: 位于第六层，就是应用层的下一层
主要任务就是加密、翻译，确保应用层数据能够被接收方正确理解。对数据进行格式化、加密和压缩。
格式化：不同的终端可能采用的编码方法不一样，文件格式也可能不一样。格式化的主要作用就是将数据转化为一种标准格式，确保收发双方能够互相理解数据。
例如，一台电脑使用ASCII码进行编码，而另一台电脑的应用程序使用UTF-8（Linux）进行编码，表示层就需要将数据编码成对方能理解的数据格式。
加密： 如果通信双方需要加密数据，就是通过表示层进行的加密，即使被窃听也不会被正确解读
例如，Https就是加密的HTTP数据
压缩： 为了提高传输效率，表示层还需要对数据进行压缩。通过压缩可以减少传输的数据量，提高传输速度，尤其是在带宽资源受限的网络中。
例如，常见的图片格式（JPG、PNG）或者视频格式（H.264、MP4）背后都有表示层。
总的来说，假如传输的是一段视频，就是通过对视频进行压缩、加密和转换格式，保证不同终端都能够正确播放（强调播放而非接收）该段视频。
表示层就是一个“翻译员”，让不同平台、不同系统之间能够顺利交换数据，同时确保数据传输是高效、安全的。
表示层的职责并非控制数据传输，而是处理数据的“内容和格式”。

## Slide 9
第2章：传感器网络的协议架构及关键技术
C. 会话层 (Session Layer)
2.1 OSI七层模型介绍
应用层
表示层
会话层
物理层
传输层
网络层
数据链路层
1. 建立一个可靠的通信会话，确保数据在多轮交互中能够正常传输
2. 会话建立、管理和终止
初始化会话，确保双方有序交互；
管理会话的生命周期；
会话结束后，优雅地终止对话。
数据同步
半双工/全双工确认
若网络中断，负责数据的同步与标记
Notes: 位于第五层，介于表示层和传输层之间
主要任务就是对双方多轮会话进行建立、管理和终止。
会话层主要负责双方通话的初始化，确保双方可以有序地进行交互。一旦会话建立，还需要管理会话的生命周期。这包括跟踪双方的状态、记录会话的各个阶段并加以控制，如控制数据流的方向和传输的顺序；通话结束后，通知双方会话结束，不会出现数据丢失或中途断开的问题。
在长时间会话中，通信可能会因为某些原因中断，如网络丢包或延迟。会话层会负责进行数据同步，标记数据交换的位置，确保会话恢复后双方从断点开始传输而无需之前的传输。
半双工/全双工确认是控制和管理通信模式，保证在合适时机切换双方发送和接收任务。全双工指的是双方同时可以发送和接收数据（如手机通信）；半双工指的是终端同时只能是发送方或接收方，不能边接受边发送（对讲机）。
会话层的主要功能总的来说就是管理通信会话的生命周期，确保数据的有序交换，并为上层应用提供会话控制和数据同步等服务。

## Slide 10
第2章：传感器网络的协议架构及关键技术
D. 传输层 (Transport Layer)
2.1 OSI七层模型介绍
应用层
表示层
会话层
物理层
传输层
网络层
数据链路层
1. 承上启下，关注数据传输，提供端到端的数据传输服务。
2. 主要作用
数据分段与重组
流量控制
错误检测与纠正
可靠性保证
TCP：Transmission Control Protocol
3. 常用协议
UDP：User Datagram Protocol
Notes: 位于第四层，介于会话层和网络层之间。
承下启下的作用，高层就是关于内容而不关心如何传输；下层是关心传输过程，而不关心传输的是什么内容。
传输层的主要任务就是提供端到端（强调端到端）的数据可靠传输服务。
用快递来作比喻的话，传输层就像邮局系统或者将东西打包好，负责将信件从一个地方送到另一个地方，确保快递内容不被篡改并按时送到，确保收件人收到的是完整并且正确的信件（保证数据的顺序和完整性）
要实现该目的，需要进行如下操作
数据分段与重组： 一般数据非常大，不可能通过一个段全部传输完毕，就如同一根长棍子的话，运输是很难的；数据分段与重组就是将应用层传下来的数据分成适合网络层（下层）数据传输的小数据块(segment，段)，这些段会在对端被重新组装成原始数据。
流量控制：防止接收方的缓冲区溢出，确保发送方不会过快发送数据，接收方能及时处理。
错误检测与修正：通过校验和的机制检测传输中的错误。如果发现错误，传输层要求重新发送数据。
可靠性保证：针对TCP协议，传输层提供数据的可靠传输，确保数据无丢失、无重复且按正确顺序到达。
常用的协议有两种：
TCP：Transmission Control Protocol传输控制协议，面向连接的传输协议，提供流量控制、拥塞控制、错误检测等机制。要经过几次握手进行数据传输；可靠性较高，但传输速度较慢。
UDP：User Datagram Protocol用户数据报协议，不面向连接的传输协议，不保证可靠性和顺序，适用于实时性要求较高且可靠性要求不是特别高的应用。
总的来说，传输层是确保应用程序之间可靠通信的关键层，承上启下。

## Slide 11
第2章：传感器网络的协议架构及关键技术
E. 网络层 (Network Layer)
2.1 OSI七层模型介绍
应用层
表示层
会话层
物理层
传输层
网络层
数据链路层
1. 在不同网络之间实现数据包端到端传输
2. 主要作用
逻辑寻址
路由
根据IP地址寻找到目标用户
寻找最优路径传输数据包
分组转发
根据IP地址和路由表，对数据包进行转发
Notes: 位于第三层
主要任务就是对实现不同网络的用户之间的数据包传输，关注端到端
主要有三个作用：逻辑寻址、路由和分组转发
逻辑寻址：根据IP地址寻找到目标用户所在的网络。就如同快递传输中的找到收件人所在的菜鸟驿站
路由：根据目标用户地址，从多个可用路径中选取一个最优路径进行数据传输。就如同从快递系统中建立起收件人和发件人(菜鸟驿站)之间的最佳传输路径。这通过一个路由表维护和获取。
分组转发：根据IP地址和路由表，对途中经过的数据包转发到合适的下一跳。 如同快递系统中从北京到常州的快递到郑州了，郑州从路由表可以查出要到常州的快递下一站是南京，接着这个快递就会发向南京，一直到最后一站即常州的某个菜鸟驿站。

## Slide 12
第2章：传感器网络的协议架构及关键技术
F. 数据链路层 (Data Link Layer)
2.1 OSI七层模型介绍
应用层
表示层
会话层
物理层
传输层
网络层
数据链路层
1. 确保数据在物理介质上传输的可靠性，关注单跳传输
2. 主要作用
封装成帧
错误检测与纠正
流量控制
访问控制 (MAC协议)
3. 常见协议
TDMA、FDMA、CDMA
CSMA/CD 、CSMA/CA
Notes: 数据链路层位于OSI模型的第二层，主要保证数据在物理介质上传输的可靠性，主要关注的是单跳传输。
以快递传输为例，数据链路层关注的就是每一跳的传输以及最后一跳，即菜鸟驿站到用户手中这一部分的数据传输。计算机网络就是指的局域网内的传输
封装成帧：帧Frame是计算机网络中除了比特之外应该算第二小的基本单位了，帧的形成就是在数据链路层进行的；
另外，保证每个帧在每一跳传输的错误检测与纠正以及流量控制。传输层关注的是端到端的，而数据链路层关注的是每一跳。传输层关注的是封装之前的内容，数据链路层关注的是封装后的内容？？（个人理解）
访问控制是数据链路层一个非常重要的功能，大家如何访问网络资源。多个设备可能会同时访问同一物理介质，数据链路层的MAC协议负责访问控制机制，协调设备的访问，避免发生冲突。

## Slide 13
第2章：传感器网络的协议架构及关键技术
G. 物理层 (Physical Layer, PHY)
2.1 OSI七层模型介绍
应用层
表示层
会话层
物理层
传输层
网络层
数据链路层
1. 最底层协议层，负责数据比特流传输
2. 主要工作
选择合适的传输介质
信道编码
对数据进行编码变换
信源编码
Notes: 位于OSI模型的最底层，负责真实的数据比特流传输过程。对应快递传输就是究竟要采用什么方式传输快递，火车？飞机？小三轮或者自行车
要负责选用合适的装车、传输、避免交通事故等等
在介质上传输需要

## Slide 14
第2章：传感器网络的协议架构及关键技术
3. OSI七层模型
2.1 OSI七层模型介绍
应用层
表示层
会话层
物理层
传输层
网络层
数据链路层
1. 各层独立，便于模块化设计和教学
2. 设计复杂，并没有被大多数系统采用
3. 各个系统根据需要对OSI模型进行大规模修改和简化
Notes: 之前讲了OSI模型的七层架构，每一层呢都是独立的，只为其上层或者下层进行联系，是一种模块化的设计思想，
但是这种架构模型设计起来是非常复杂的，有很多功能可以合并到一起执行而无需再增加一个接口，导致复杂度升高，数据处理的速度下降等等。
在众多OSI架构变种中，TCP/IP架构是一种非常常用的网络架构。

## Slide 15
第2章：传感器网络的协议架构及关键技术
OSI七层模型
2.1 OSI七层模型介绍
应用层
表示层
会话层
物理层
传输层
网络层
数据链路层
应用层
传输层
网络层
网络接口层
TCP/IP四层模型
Notes: 比如说TCP/IP协议一般是有四层，其中OSI的传输层和网络层是保留的，但是表示层和会话层这两层的功能合并到了应用层，形成应用层；数据链路层和物理层也进行了合并形成了网络接口层。
无线传感器网络采用的协议也是基于TCP/IP协议修改得到的，主要针对无线传感器网络的特点，如能耗降低方面，对TCP/IP协议进行了修改，我们之后会逐层的去讲解。
关于OSI模型的讲解到这里就告一段落，OSI模型的每一层究竟如何运作，其详细情况会在计算机网络中进行阐述，我们本门课就不过多讨论和介绍，只介绍和无线传感器网络相关的方面。

## Slide 16
第2章：传感器网络的协议架构及关键技术
OSI七层模型
2.1 OSI七层模型介绍
应用层
表示层
会话层
物理层
传输层
网络层
数据链路层
应用层
传输层
网络层
网络接口层
TCP/IP四层模型
Notes: 比如说TCP/IP协议一般是有四层，其中OSI的传输层和网络层是保留的，但是表示层和会话层这两层的功能合并到了应用层，形成应用层；数据链路层和物理层也进行了合并形成了网络接口层。
无线传感器网络采用的协议也是基于TCP/IP协议修改得到的，主要针对无线传感器网络的特点，如能耗降低方面，对TCP/IP协议进行了修改，我们之后会逐层的去讲解。
关于OSI模型的讲解到这里就告一段落，OSI模型的每一层究竟如何运作，其详细情况会在计算机网络中进行阐述，我们本门课就不过多讨论和介绍，只介绍和无线传感器网络相关的方面。

## Slide 17
第2章：传感器网络的协议架构及关键技术
4. 总结
2.1 OSI七层模型介绍
物理层
数据链路层
网络层
传输层
会话层
表示层
应用层
直接为应用程序提供网络服务
确保数据能够被接收方正确理解
建立一个可靠通信会话并进行管理
提供端到端数据传输服务
不同网络间实现数据包端到端传输
确保单跳可靠传输
实际比特流传输

## Slide 18
实际负责数据比特流传输的为________层？
物理层
数据链路层
网络层
传输层
A
B
C
D
提交
会话层
E
表示层
F
应用层
G
单选题
1分

## Slide 19
OSI七层模型中有差错控制的是________层？
物理层
数据链路层
传输层
应用层
A
B
C
D
提交
多选题
1分

## Slide 20
TCP/IP协议将OSI模型修改为________层？
4
5
6
7
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 21
“所有的网络节点设备都具备七层的完整功能”这句话是_________的。
正确
错误
A
B
提交
单选题
1分