## Slide 1
第二章 传感器网络通信技术
2.5 传输层技术介绍
4课时（200分钟）

## Slide 2
本节目录
2.5.1 传输层概述与TCP回顾
2.5.2 拥塞控制机制
2.5.3 可靠传输机制
2.5.4 协议综合对比与总结
2

## Slide 3
2.5.1 传输层概述与TCP回顾

## Slide 4
回顾：从物理层到传输层
物理层 → 信号传输（怎么把比特发出去）
MAC层 → 信道共享（邻居之间怎么通信）
网络层 → 路由选择（怎么找到路）
传输层 → 传输质量保障（怎么保质保量）
▶ 本节核心：拥塞控制 + 可靠传输
4

## Slide 5
传输层的五大功能
1. 传输连接管理：建立、维护、释放端到端连接
2. 可靠数据传输：保证数据正确、有序到达
3. 拥塞控制：避免网络过载
4. 流量控制：匹配收发速率
5. 多路复用：多进程共享传输通道
▶ WSN最关心：拥塞控制 + 可靠传输
5

## Slide 6
WSN传输层的特殊需求
节点计算和通信能力有限
电池供能，节能至关重要
无线信道不可靠（衰落、多径效应）
密集部署导致信道竞争和拥塞
▶ 结论：需要专门为WSN设计的传输层协议
6

## Slide 7
TCP回顾（一）：三次握手
TCP是面向连接的传输控制协议
第1次：A → B：SYN, seq=x（连接请求）
第2次：B → A：SYN+ACK, seq=y, ack=x+1（确认）
第3次：A → B：ACK, seq=x+1, ack=y+1（反馈）
三次握手使双方达成同步，是可靠传输的前提
7

## Slide 8
TCP回顾（二）：确认重传与滑动窗口
肯定确认重传（ACK）：收到确认才算成功，超时则重传
停等机制：发一个→等ACK→再发（效率低）
滑动窗口：连续发多个→批量确认（效率高）
窗口大小决定发送速率
窗口越大 → 利用率越高，但可能拥塞
8

## Slide 9
TCP回顾（三）：慢启动与拥塞避免
发送窗口 = min(rwnd, cwnd)
慢启动：cwnd从1开始，指数增长
拥塞避免：cwnd超过ssthresh后，线性增长
超时处理：cwnd重置为1，ssthresh减半
目标：自适应调节发送速率
9

## Slide 10
TCP为何不适用于WSN？
TCP假设 | WSN实际情况
可靠的有线链路 | 无线链路易出错、衰落严重
丢包 = 拥塞 | 丢包可能是信道质量差
端到端连接可靠 | 多跳路径不稳定
节点资源充足 | 节点资源极度受限
点对点通信 | 多对一汇聚通信
10

## Slide 11
WSN传输层协议评价指标
1. 能量效率：减少丢包和重传，节省能量
2. 可靠性：数据包可靠 vs 事件可靠
3. 公平性：各节点数据接收量应均衡
4. 及时性：快速响应突发事件和拥塞
5. 可扩展性：适应不同网络规模
11

## Slide 12
数据包可靠 vs 事件可靠
数据包可靠：每个包都必须到达（代码分发、命令下达）
事件可靠：足够多的包到达即可（温度监测、入侵检测）
▶ 大多数WSN应用只需事件可靠
▶ 过度追求数据包可靠会浪费能量
12

## Slide 13
2.5.2 拥塞控制机制

## Slide 14
什么是拥塞？
类比：交通拥堵（车流量 > 道路容量 → 堵车）
定义：注入网络的数据流量 > 网络容量 → 拥塞
后果一：有效吞吐率急剧下降
后果二：丢包率显著增加
后果三：能量大量浪费
14

## Slide 15
WSN拥塞产生的原因
原因一：漏斗效应（Funnel Effect）
  多源数据向Sink汇聚 → Sink附近流量暴增
  离Sink越近 → 负载越大 → 越容易拥塞
原因二：突发流量
  事件检测 → 多节点同时发送 → 局部流量激增
15

## Slide 16
拥塞的分类
分类标准 | 类型 | 特点
按位置 | 节点级拥塞 | 数据到达速率>发送速率，队列溢出
按位置 | 链路级拥塞（主要） | 多节点同时使用信道，访问冲突
按范围 | 局部拥塞 | 事件驱动，影响事件区域附近
按范围 | 全局拥塞 | 漏斗效应，影响Sink附近区域
16

## Slide 17
拥塞控制三步骤
① 拥塞检测（Detection）→ 发现拥塞
② 拥塞通告（Notification）→ 通知相关节点
③ 拥塞解除（Mitigation）→ 采取措施
三个步骤依次执行
17

## Slide 18
拥塞检测（一）：基于队列长度
原理：队列越长 → 越可能拥塞
单一阈值法：队列 > 阈值 → 拥塞（CODA、Fusion）
队列增长率法：预测队列即将溢出（ESRT）
多阈值法：多级阈值反映拥塞程度（IFRC）
▶ 特点：实现简单，使用最广泛
18

## Slide 19
拥塞检测（二）：其他方法
基于信道采样：
  周期性采样信道忙闲比例
  CODA最小代价采样：有数据发时才采样
  更精确，但能量开销较大
基于端到端测量：
  Sink检测端到端延迟或丢包率
  功能集中在Sink，减轻节点负担
  响应延迟大
19

## Slide 20
三种拥塞检测方法对比
方法 | 检测位置 | 精度 | 开销 | 响应速度
基于队列长度 | 中继节点 | 一般 | 极低 | 快
基于信道采样 | 中继节点 | 高 | 较高 | 快
基于端到端测量 | Sink节点 | 高 | 低(节点端) | 慢
20

## Slide 21
拥塞通告
显式通告：发送专门的拥塞通知消息
  优点：信息明确；缺点：额外通信开销
隐式通告：在数据包头部设置拥塞位（CB）
  优点：无额外开销；缺点：信息量有限
通告方向：
  反向通告（向上游）：告知源节点减速
  正向通告（向Sink）：告知网络拥塞
21

## Slide 22
拥塞解除
局部拥塞解除（快速响应）：
  反压（Backpressure）：通知上游减速/暂停
  丢包：丢弃低优先级数据
  数据融合：增大融合力度，减少数据量
全局拥塞解除（根本解决）：
  Sink计算合理速率 → 通知源节点调整
  仅调整造成拥塞的子树节点（保证公平性）
22

## Slide 23
核心协议：CODA概述 ★★
CODA: COngestion Detection and Avoidance
包含三大机制：
① 拥塞检测：队列长度 + 信道采样（双重检测）
② 开环反压机制：逐跳通知上游减速（短期应对）
③ 闭环多源调整：Sink停发ACK + AIMD（长期解决）
23

## Slide 24
CODA：开环反压机制
场景：短暂突发拥塞
流程：
  拥塞节点 → 向上游广播反压消息
  上游节点 → 降低发送速率 或 丢弃部分数据
  可选择继续向更上游传播反压
特点：快速响应，局部处理，不需Sink参与
24

## Slide 25
CODA：闭环多源调整
场景：拥塞持续较长时间
流程：
  正常时：Sink定期向源节点发送ACK维持速率
  拥塞时：Sink停止发送ACK
  源节点未收到ACK → 主动降低发送速率
AIMD算法：
  加性增（AI）：无拥塞时 rate = rate + α
  乘性减（MD）：拥塞时 rate = rate × β (β<1)
25

## Slide 26
核心协议：Fusion ★
Fusion特色：跨层协作（三层同时控制拥塞）
① 网络层——逐跳流量控制：
  队列剩余<25% → 设置拥塞位CB=1 → 下游暂停转发
② 应用层——源速率限制：
  信令桶算法：有信令才能发送
③ MAC层——优先级访问：
  有缓存数据的节点优先访问信道
26

## Slide 27
其他拥塞控制协议一览
协议 | 核心思想
CCF | 基于包服务时间调速，兼顾公平性
PCCP | 优先级+拥塞度检测，隐式通告
Trickle | 礼貌流言机制，适用于代码更新
Siphon | 虚拟Sink节点，多射频分流过载流量
LACAS | 学习自动机，概率选择最优速率
ARCC | 蚁群优化，信息素路径选择
27

## Slide 28
2.5.2 拥塞控制小结
拥塞原因：漏斗效应 + 突发流量
拥塞分类：节点级/链路级、局部/全局
控制三步骤：检测 → 通告 → 解除
★★ CODA：检测 + 开环反压 + 闭环AIMD
★ Fusion：逐跳流控 + 源速率限制 + 优先级MAC
28

## Slide 29
2.5.3 可靠传输机制

## Slide 30
可靠性的多维度定义
维度 | 分类 | 说明
粒度 | 数据包可靠 | 每个包都必须到达
粒度 | 事件可靠 | 足够多的包到达即可
范围 | 端到端可靠 | 源→目的，闭环反馈
范围 | 逐跳可靠 | 单跳确认，WSN首选
方向 | 上行可靠 | 传感器→Sink，通常事件可靠
方向 | 下行可靠 | Sink→传感器，通常数据包可靠
30

## Slide 31
端到端可靠 vs 逐跳可靠
特性 | 端到端可靠 | 逐跳可靠
反馈延迟 | 大（多跳传输ACK） | 小（单跳ACK）
能量开销 | 高 | 低
缓存需求 | 只在源端 | 每个中继节点
WSN适用性 | 差 | 好 ✓
31

## Slide 32
丢包检测方法
方式 | 发起者 | 原理 | 开销
ACK | 发送者 | 超时未收到ACK→判丢 | 高(每包一个ACK)
NACK | 接收者 | 序列号不连续→判丢 | 中(只在丢包时)
隐式ACK | 发送者 | 侦听下一跳转发 | 低(无额外消息)
32

## Slide 33
丢包恢复方法
方法一：重传
  端到端重传：代价大（数据重走全部跳数）
  逐跳重传：代价小（只重传丢失的一跳）★
方法二：纠错编码（FEC）
  RS编码：m个原始包→n个编码包，收到任意m个可恢复
  适合一对多下行传输
方法三：冗余发送
  同一包发多次，简单但效率低
33

## Slide 34
核心协议：ESRT概述 ★★
ESRT: Event-to-Sink Reliable Transport
核心理念：事件可靠（不追求每个包都到达）
可靠性指标：η = r / R
  r = Sink实际收到的包数
  R = 可靠检测事件所需的包数
目标：维持 1-α ≤ η ≤ 1+α
调控手段：调整全网报告频率 f
34

## Slide 35
ESRT：五种网络状态 ★★
状态 | 拥塞? | 可靠性? | 策略
(NC, LR) | 无拥塞 | 低 | 提高报告频率
(NC, HR) | 无拥塞 | 高 | 降低频率（省能量）
(C, HR) | 拥塞 | 高 | 乘性减降低频率
(C, LR) | 拥塞 | 低 | 指数减降低频率
OOR ★ | 无拥塞 | 达标 | 保持当前频率
35

## Slide 36
ESRT工作流程
每个决策周期：
① Sink统计收到的包数 → 计算 η = r/R
② Sink检测拥塞（队列增长率法）
③ 判断当前网络状态（五种之一）
④ 计算新的报告频率 f
⑤ 将新频率洪泛到全网所有节点
特点：功能集中在Sink，兼顾拥塞+可靠
36

## Slide 37
核心协议：PSFQ概述 ★
PSFQ: Pump Slowly, Fetch Quickly（缓发快取）
用途：下行可靠传输（Sink → 传感器）
典型场景：代码分发、命令下达
核心策略：
  Pump Slowly：源节点慢速发送，避免拥塞
  Fetch Quickly：丢包节点快速从邻居取回
37

## Slide 38
PSFQ：三个核心操作
① 发操作（Pump）
  慢速注入数据包（带序列号），中继节点缓存并转发
② 取操作（Fetch）
  检测序列号不连续 → 向邻居发NACK请求重传
  支持"丢失聚合"：一个NACK请求一组丢失的包
③ 报告操作（Report）
  最远节点发起，沿路径回传送达状态
38

## Slide 39
PSFQ工作流程示例
Sink发送5个包：P1, P2, P3, P4, P5（慢速）
R1：收到全部5个包 ✓ → 转发给R2
R2：收到 P1, P2, __, P4, P5（P3丢失！）
  → R2向R1发NACK请求P3
  → R1缓存中有P3 → 快速发回
  → R2补齐 → 继续转发
终端节点：收到全部5个包 ✓
▶ 逐跳恢复，就近取回，高效可靠
39

## Slide 40
其他可靠传输协议一览
协议 | 可靠性类型 | 方向 | 核心机制
ESRT | 事件可靠 | 上行 | Sink调速，五状态
RMST | 数据包可靠 | 上行 | NACK+缓存恢复
RBC | 数据包可靠 | 上行 | 块确认+竞争控制
PSFQ | 数据包可靠 | 下行 | 缓发快取
GARUDA | 数据包可靠 | 下行 | 核心节点缓存恢复
ART | 事件可靠 | 双向 | E/N节点分类
40

## Slide 41
拥塞控制与可靠传输的关系
互补关系：
  拥塞控制 → 防止网络过载 → 减少因拥塞导致的丢包
  可靠传输 → 检测和恢复丢包 → 保障数据送达
潜在矛盾：
  可靠传输的重传 → 增加网络流量 → 可能加剧拥塞
▶ 好的协议需协调两者（如ESRT同时考虑拥塞+可靠性）
41

## Slide 42
2.5.4 协议综合对比与总结

## Slide 43
WSN传输层协议全景对比
协议 | 类型 | 可靠性 | 拥塞控制 | 方向
CODA | 拥塞控制 | — | ✓ | 上行
Fusion | 拥塞控制 | — | ✓ | 上行
ESRT | 综合 | 事件 | ✓ | 上行
RMST | 可靠传输 | 数据包 | — | 上行
RBC | 可靠传输 | 数据包 | — | 上行
PSFQ | 可靠传输 | 数据包 | — | 下行
ART | 综合 | 事件 | ✓ | 双向
43

## Slide 44
2.5节知识框架
2.5.1 概述与TCP回顾
  传输层功能 | TCP机制 | TCP不适合WSN | 评价指标
2.5.2 拥塞控制 ★
  原因 | 分类 | 三步骤 | CODA ★★ | Fusion ★
2.5.3 可靠传输 ★
  可靠性定义 | 丢包检测/恢复 | ESRT ★★ | PSFQ ★
2.5.4 综合对比与总结
44

## Slide 45
重点内容回顾
★★ TCP不适合WSN的四大原因
★★ CODA三大机制：检测 + 开环反压 + 闭环AIMD
★★ ESRT五种网络状态与策略
★ 拥塞控制三步骤
★ Fusion三层协作机制
★ PSFQ缓发快取三操作
45

## Slide 46
课程回顾：协议栈之旅
2.1 OSI模型 → 整体框架
2.2 物理层 → 信号如何传输
2.3 MAC层 → 如何共享信道
2.4 网络层 → 如何选择路由
2.5 传输层 → 如何保质保量 ← 本节
从下到上，建立完整的WSN通信体系
46

## Slide 47
谢谢！
课后请重点复习CODA和ESRT协议